## ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО РАДИОЧАСТОТАМ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

от 15 апреля 2019 года N 19-49-02

Об уточнении условий использования радиоэлектронных средств стандарта LTE и последующих его модификаций (решение ГКРЧ N 19-49-02)

Заслушав сообщение Союза операторов мобильной связи LTE по вопросу уточнения условий использования радиоэлектронных средств стандарта LTE и последующих его модификаций, ГКРЧ

решила:

1. Приложение N 1 к решению ГКРЧ от 8 сентября 2011 г. N 11-12-02 изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему решению ГКРЧ.

2. Приложение N 2 к решению ГКРЧ от 11 декабря 2013 г. N 13-22-02 изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему решению ГКРЧ.

3. Приложение к решению ГКРЧ от 22 июля 2014 г. N 14-26-07 изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему решению ГКРЧ.

4. Приложение к решению ГКРЧ от 22 июля 2014 г. N 14-26-05-3 изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему решению ГКРЧ.

5. Приложение М в Нормах 19-13 "Нормы на ширину полосы радиочастот и внеполосные излучения радиопередатчиков гражданского применения", утверждённых решением ГКРЧ от 24 мая 2013 г. N 13-18-03, изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему решению ГКРЧ.

6. Решение ГКРЧ от 28 декабря 2017 г. N 17-44-01 признать утратившим силу.

7. Настоящее решение ГКРЧ вступает в силу со дня его принятия.

## Приложение N 1

к решению ГКРЧ

от 15 апреля 2019 года N 19-49-02

Приложение N 1

к решению ГКРЧ

от 8 сентября 2011 года N 11-12-02

Основные тактико-технические характеристики РЭС стандарта LTE и последующих модификаций в полосе радиочастот 791-862 МГц

|  | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Абонентская станция | Базовая станция |
| 1. | Тип дуплекса | FDD |
| 2. | Метод радиодоступа | SC-FDMA, OFDMA |
| 3. | Мощность передатчика, не более, дБм | 23 | 46 |
| 4. | Коэффициент усиления антенны, не более, дБ | 2 | 18 |
| 5. | Минимальный частотный разнос между номиналом центральной частоты сигнала (серединой ширины канала) сети стандарта LTE и границей канала сети стандарта LTE другого оператора | Минимальный частотный разнос определяется на основе ширины используемого канала в сети LTE: - с соседним в частотной области каналом сети стандарта LTE F.разн = BW/2, МГц где: BW - ширина используемого канала сети стандарта LTE |
| 6. | Уровни внеполосных из лучений за пределами ширины канала | В соответствии с рекомендациями МСЭ-R |
| 7. | Побочные излучения | В соответствии с действующими нормами ГКРЧ |

________________

Мощность несущей базовой станции сети подвижной радиосвязи стандарта LTE на выходе передатчика в полосе радиочастот 813,5-821 МГц не должна превышать 20 Вт на канал.

Для оборудования сети стандарта LTE в полосе радиочастот 813,5-821 МГц ширина полосы излучения базовой станции должна составлять не более 4,45 МГц на уровне -3 дБ и 4,775 МГц на уровне -30 дБ, а в полосах радиочастот 791-813,5 МГц и 832-862 МГц допускается использование отличных от стандартных значений ширины канала от 1 МГц до 7,4 МГц с шагом 0,2 МГц за счет использования функционала по снижению количества ресурсных блоков или за счет применения дополнительной фильтрации.

Для отличных от стандартных значений ширины канала применяются требования для ближайшей меньшей стандартной ширины канала.

По результатам оценки электромагнитной совместимости с РЭС специальной радиосвязи на уровни внеполосных излучений базовых станций могут накладываться дополнительные ограничения.

Основные тактико-технические характеристики РЭС стандарта LTE и последующих модификаций в полосах радиочастот 2500-2570 МГц и 2620-2690 МГц

|  | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Абонентская станция | Базовая станция |
| 1. | Тип дуплекса | Частотный |
| 2. | Метод радиодоступа | SC-FDMA, OFDMA |
| 3. | Мощность передатчика, не более, дБм* | 25 | 46 |
| 4. | Коэффициент усиления антенны, не более, дБ** | 7 | 24 |
| 5. | Уровни внеполосных излучений за пределами ширины канала | В соответствии с рекомендациями МСЭ-R |
| 6. | Побочные излучения | В соответствии с действующими нормами ГКРЧ |

________________

* Допускается увеличение суммарной мощности передатчиков базовых станций в различных конфигурациях MIMO до 49 дБм.

** Допускается применение узконаправленных антенн базовых станций, предназначенных для обеспечения связи вдоль линейных сооружений (дороги, трубопроводы и т.д.), с коэффициентом усиления антенны базовой станции до 26 дБ.

Основные тактико-технические характеристики РЭС стандарта LTE и последующих модификаций в полосах радиочастот 2300-2400 МГц и 2570-2620 МГц

|  | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
|  |  | Абонентская станция | Базовая станция |
| 1. | Тип дуплекса | Временной |
| 2. | Метод радиодоступа | SC-FDMA, OFDMA |
| 3. | Мощность передатчика, не более, дБм* | 25 | 46 |
| 4. | Коэффициент усиления антенны, не более, дБ | 7 | 24 |
| 5. | Уровни внеполосных излучений | В соответствии с рекомендациями МСЭ-Р |
| 6. | Побочные излучения | В соответствии с действующими нормами ГКРЧ |

________________

* Допускается увеличение суммарной мощности передатчиков базовых станций в различных конфигурациях MIMO до 49 дБм.

** Допускается применение узконаправленных антенн базовых станций, предназначенных для обеспечения связи вдоль линейных сооружений (дороги, трубопроводы и т.д.), с коэффициентом усиления антенны базовой станции до 26 дБ.

Таблица возможных настроек изменяемой ширины канала LTE

| Кол-во ресурсных блоков | Заявляемая ширина канала, МГц | Эффективная ширина канала, МГц | Используемая ширина канала BW, по уровню -30 дБ, МГц | Обозначение излучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1,0 | 0,72 | 1,0 | 1M00G7W/1M00D7W |
| 6* | 1,2 | 1,08 | 1,2 | 1M20G7W/1M20D7W |
| 6 | 1,4 | 1,08 | 1,4 | 1M40G7W/1M40D7W |
| 7 | 1,6 | 1,26 | 1,6 | 1M60G7W/1M60D7W |
| 9* | 1,8 | 1,62 | 1,8 | 1M80G7W/1M80D7W |
| 9 | 2,0 | 1,62 | 2,0 | 2M00G7W/2M00D7W |
| 11* | 2,2 | 1,98 | 2,2 | 2M20G7W/2M20D7W |
| 11 | 2,4 | 1,98 | 2,4 | 2M40G7W/2M40D7W |
| 13* | 2,6 | 2,34 | 2,6 | 2M60G7W/2M60D7W |
| 13 | 2,8 | 2,34 | 2,8 | 2M80G7W/2M80D7W |
| 15* | 2,8 | 2,70 | 2,8 | 2M80G7W/2M80D7W |
| 15 | 3,0 | 2,70 | 3,0 | 3M00G7W/3M00D7W |
| 17* | 3,2 | 3,06 | 3,2 | 3M20G7W/3M20D7W |
| 17* | 3,4 | 3,06 | 3,4 | 3M40G7W/3M40D7W |
| 17 | 3,6 | 3,06 | 3,6 | 3M60G7W/3M60D7W |
| 19* | 3,8 | 3,42 | 3,8 | 3M80G7W/3M80D7W |
| 19 | 4,0 | 3,42 | 4,0 | 4M00G7W/4M00D7W |
| 21* | 4,2 | 3,78 | 4,2 | 4M20G7W/4M20D7W |
| 21 | 4,4 | 3,78 | 4,4 | 4M40G7W/4M40D7W |
| 23* | 4,6 | 4,14 | 4,6 | 4M60G7W/4M60D7W |
| 23 | 4,8 | 4,14 | 4,8 | 4M80G7W/4M80D7W |
| 25* | 4,8 | 4,50 | 4,8 | 4M80G7W/4M80D7W |
| 25 | 5,0 | 4,50 | 5,0 | 5M00G7W/5M00D7W |
| 26 | 5,2 | 4,68 | 5,2 | 5M20G7W/5M20D7W |
| 28* | 5,4 | 5,04 | 5,4 | 5M40G7W/5M40D7W |
| 28 | 5,6 | 5,04 | 5,6 | 5M60G7W/5M60D7W |
| 30* | 5,8 | 5,40 | 5,8 | 5M80G7W/5M80D7W |
| 30 | 6,0 | 5,40 | 6,0 | 6M00G7W/6M00D7W |
| 32* | 6,2 | 5,76 | 6,2 | 6M20G7W/6M20D7W |
| 32 | 6,4 | 5,76 | 6,4 | 6M40G7W/6M40D7W |
| 34* | 6,6 | 6,12 | 6,6 | 6M60G7W/6M60D7W |
| 34 | 6,8 | 6,12 | 6,8 | 6M80G7W/6M80D7W |
| 36* | 7,0 | 6,48 | 7,0 | 7M00G7W/7M00D7W |
| 36 | 7,2 | 6,48 | 7,2 | 7M20G7W/7M20D7W |
| 38* | 7,4 | 6,84 | 7,4 | 7M40G7W/7M40D7W |
| 38 | 7,6 | 6,84 | 7,6 | 7M60G7W/7M60D7W |
| 40* | 7,8 | 7,20 | 7,8 | 7M80G7W/7M80D7W |
| 40 | 8,0 | 7,20 | 8,0 | 8M00G7W/8M00D7W |
| 42* | 8,2 | 7,56 | 8,2 | 8M20G7W/8M20D7W |
| 42 | 8,4 | 7,56 | 8,4 | 8M40G7W/8M40D7W |
| 44* | 8,6 | 7,92 | 8,6 | 8M60G7W/8M60D7W |
| 44 | 8,8 | 7,92 | 8,8 | 8M80G7W/8M80D7W |
| 46* | 9,0 | 8,28 | 9,0 | 9M00G7W/9M00D7W |
| 46 | 9,2 | 8,28 | 9,2 | 9M20G7W/9M20D7W |
| 48* | 9,4 | 8,64 | 9,4 | 9M40G7W/9M40D7W |
| 48 | 9,6 | 8,64 | 9,6 | 9M60G7W/9M60D7W |
| 50* | 9,6 | 9,00 | 9,6 | 9M60G7W/9M60D7W |
| 50* | 9,8 | 9,00 | 9,8 | 9M80G7W/9M80D7W |
| 50 | 10,0 | 9,00 | 10,0 | 10M0G7W/10M0D7W |
| 51* | 10,2 | 9,18 | 10,2 | 10M2G7W/10M2D7W |
| 51 | 10,4 | 9,18 | 10,4 | 10M4G7W/10M4D7W |
| 53* | 10,6 | 9,54 | 10,6 | 10M6G7W/10M6D7W |
| 53 | 10,8 | 9,54 | 10,8 | 10M8G7W/10M8D7W |
| 55* | 11,0 | 9,90 | 11,0 | 11M0G7W/11M0D7W |
| 55 | 11,2 | 9,90 | 11,2 | 11M2G7W/11M2D7W |
| 57* | 11,4 | 10,26 | 11,4 | 11M4G7W/11M4D7W |
| 57 | 11,6 | 10,26 | 11,6 | 11M6G7W/11M6D7W |
| 59* | 11,8 | 10,62 | 11,8 | 11M8G7W/11M8D7W |
| 59 | 12,0 | 10,62 | 12,0 | 12M0G7W/12M0D7W |
| 61* | 12,2 | 10,98 | 12,2 | 12M2G7W/12M2D7W |
| 61 | 12,4 | 10,98 | 12,4 | 12M4G7W/12M4D7W |
| 63* | 12,6 | 11,34 | 12,6 | 12M6G7W/12M6D7W |
| 63 | 12,8 | 11,34 | 12,8 | 12M8G7W/12M8D7W |
| 65* | 13,0 | 11,70 | 13,0 | 13M0G7W/13M0D7W |
| 65 | 13,2 | 11,70 | 13,2 | 13M2G7W/13M2D7W |
| 67* | 13,4 | 12,06 | 13,4 | 13M4G7W/13M4D7W |
| 67 | 13,6 | 12,06 | 13,6 | 13M6G7W/13M6D7W |
| 69* | 13,8 | 12,42 | 13,8 | 13M087W/13M8D7W |
| 69 | 14,0 | 12,42 | 14,0 | 14M0G7W/14M0D7W |
| 71* | 14,2 | 12,78 | 14,2 | 14M2G7W/14M2D7W |
| 71 | 14,4 | 12,78 | 14,4 | 14M4G7W/14M4D7W |
| 75* | 14,6 | 13,50 | 14,6 | 14M6G7W/14M6D7W |
| 73 | 14,8 | 13,14 | 14,8 | 14M8G7W/14M8D7W |
| 75 | 15,0 | 13,50 | 15,0 | 15M0G7W/15M0D7W |
| 76 | 15,2 | 13,68 | 15,2 | 15M2G7W/15M2D7W |
| 78* | 15,4 | 14,04 | 15,4 | 15M4G7W/15M4D7W |
| 78 | 15,6 | 14,04 | 15,6 | 15M6G7W/15M6D7W |
| 80* | 15,8 | 14,40 | 15,8 | 15M8G7W/15M8D7W |
| 80 | 16,0 | 14,40 | 16,0 | 16M0G7W/16M0D7W |
| 82* | 16,2 | 14,76 | 16,2 | 16M2G7W/16M2D7W |
| 82 | 16,4 | 14,76 | 16,4 | 16M4G7W/16M4D7W |
| 84* | 16,6 | 15,12 | 16,6 | 16M6G7W/16M6D7W |
| 84 | 16,8 | 15,12 | 16,8 | 16M8G7W/16M8D7W |
| 86* | 17,0 | 15,48 | 17,0 | 17M0G7W/17M0D7W |
| 86 | 17,2 | 15,48 | 17,2 | 17M2G7W/17M2D7W |
| 88* | 17,4 | 15,84 | 17,4 | 17M4G7W/17M4D7W |
| 88 | 17,6 | 15,84 | 17,6 | 17M6G7W/17M6D7W |
| 90* | 17,8 | 16,20 | 17,8 | 17M8G7W/17M8D7W |
| 90 | 18,0 | 16,20 | 18,0 | 18M0G7W/18M0D7W |
| 92* | 18,2 | 16,56 | 18,2 | 18M2G7W/18M2D7W |
| 92 | 18,4 | 16,56 | 18,4 | 18M4G7W/18M4D7W |
| 94* | 18,6 | 16,92 | 18,6 | 18M6G7W/18M6D7W |
| 94 | 18,8 | 16,92 | 18,8 | 18M8G7W/18M8D7W |
| 96* | 19,0 | 17,28 | 19,0 | 19M0G7W/19M0D7W |
| 96 | 19,2 | 17,28 | 19,2 | 19M2G7W/19M2D7W |
| 98* | 19,4 | 17,64 | 19,4 | 19M4G7W/19M4D7W |
| 98 | 19,6 | 17,64 | 19,6 | 19M6G7W/19M6D7W |
| 100* | 19,6 | 18,00 | 19,6 | 19M6G7W/19M6D7W |
| 100* | 19,8 | 18,00 | 19,8 | 19M8G7W/19M8D7W |
| 100 | 20,0 | 18,00 | 20,0 | 20M0G7W/20M0D7W |

М.6 Диапазоны рабочих частот оборудования стандарта LTE и их условное обозначение.

Таблица М.16 - Диапазоны рабочих частот оборудования стандарта LTE

| Номер диапазона рабочих частот | Диапазон рабочих частот (базовая станция принимает, абонентский терминал передает), МГц | Диапазон рабочих частот (базовая станция передает, абонентский терминал принимает), МГц | Режим дуплекса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1920-1980 | 2110-2170 | FDD |
| 2 | 1850-1910 | 1930-1990 | FDD |
| 3 | 1710-1785 | 1805-1880 | FDD |
| 4 | 1710-1755 | 2110-2155 | FDD |
| 5 | 824-849 | 869-894 | FDD |
| 6 | 830-840 | 875-885 | FDD |
| 7 | 2500-2570 | 2620-2690 | FDD |
| 8 | 880-915 | 925-960 | FDD |
| 9 | 1749,9-1784,9 | 1844,9-1879,9 | FDD |
| 10 | 1710-1770 | 2110-2170 | FDD |
| 11 | 1427,9-1447,9 | 1475,9-1495,9 | FDD |
| 12 | 698-716 | 728-746 | FDD |
| 13 | 777-787 | 746-756 | FDD |
| 14 | 788-798 | 758-768 | FDD |
| 17 | 704-716 | 734-746 | FDD |
| 18 | 815-830 | 860-875 | FDD |
| 19 | 830-845 | 875-890 | FDD |
| 20 | 832-862 | 791-821 | FDD |
| 21 | 1447,9-1462,9 | 1495,9-1510,9 | FDD |
| 31 | 452,5-457,5 | 462,5-467,5 | FDD |
| 33 | 1900-1920 | 1900-1920 | TDD |
| 34 | 2010-2025 | 2010-2025 | TDD |
| 35 | 1850-1910 | 1850-1910 | TDD |
| 36 | 1930-1990 | 1930-1990 | TDD |
| 37 | 1910-1930 | 1910-1930 | TDD |
| 38 | 2570-2620 | 2570-2620 | TDD |
| 39 | 1880-1920 | 1880-1920 | TDD |
| 40 | 2300-2400 | 2300-2400 | TDD |